Подготовка печи с каменным подом к использованию

Прежде чем приступить к использованию печи, необходимо предварительно как следует разогреть рабочую камеру и прокалить под. Это обязательно, чтобы избежать микротрещин пода и дальнейшее его растрескивание.

Первое включение:

- при помощи термостата рабочей камеры установите температуру приблизительно 50оС и подождите примерно 40мин-1 час.

- Далее каждые полчаса прибавляйте по 50 оС, до температуры 300 оС  (т.е. 30мин при 100 оС, 30мин при 150 оС и т.д.).

- Пока печь прокаливается, может появиться неприятный запах. Это происходит из-за поверхностного окисления прокаливаемых элементов

- Когда будет завершен цикл прокаливания металл и под стабилизируется и больше не будет возникать запаха. Откройте дверцу и проветрите печь, не оставляя ее без присмотра с открытой дверцей;

- После того, как печь прошла стадию прогревания все металлические и огнеупорные материалы достигли подлежащей температуры можно приступать к процессу приготовления пищи.

Для последующего использования печи прибегать к прокаливанию будет не нужно.